Příloha č. 3b – technické podmínky

„Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS“

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.

| Podrobná technická specifikace | Splnění požadavku ANO/NE | Skutečně nabízené technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Platný název zařízení |  |
| Název výrobce |  |
| Kategorie SS | Pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb |  |  |
| Vozidlo |  |  |
| Motor | Vznětový, přeplňovaný, min EURO 6C |  |  |
|  | Výkon min 100 kW |  |  |
|  | Krouticí moment motoru min 350Nm |  |  |
|  | Objem válců min 2500 cm3 a max 3000 cm3 |  |  |
| Hmotnosti | Celková max 3,5 t |  |  |
|  | Konstrukční min 5,5 t |  |  |
|  | Pohotovostní max 2,3 t |  |  |
|  | Zatížení na přední nápravu min 2,3 t |  |  |
|  | Zatížení na zadní nápravu min 3,4 t |  |  |
| Rozměry | Délka min 4400 mm a max 4600 mm |  |  |
|  | Šířka min 1550 mm a max 1650 mm |  |  |
|  | Výška min 2000 mm a max 2100 mm |  |  |
|  | Rozvor náprav min 2300 mm a max 2600 mm |  |  |
|  | Brodivost / světlá výška min 220 mm |  |  |
| Sací a výfuková soustava | Sání vzduchu pro motor – se suchým filtrem |  |  |
|  | Výfuk s tlumičem vyveden dozadu |  |  |
| Pohon mechanický | 4x4 se středovou a zadní uzávěrkou diferenciálu |  |  |
| Převodovka manuální, plně synchronní | Min. 12 stupňová pro jízdu vpřed a 2 vzad |  |  |
|  | Redukce všech rychlostí do pomala |  |  |
| Rychlost zařízení | Plazivá min od 3 km/hod do min 50 km/hod |  |  |
|  | Přepravní min 90 km/hod |  |  |
| Kola | Pneumatiky C M+S terénní |  |  |
|  | Ocelový disk min 17“ |  |  |
|  | Plnohodnotné náhradní kolo – součást dodávky |  |  |
| Odpružení přední nápravy | Hydraulické tlumiče |  |  |
|  | Zesílený stabilizátor – tyč |  |  |
|  | Zesílená listová péra |  |  |
| Odpružení zadní nápravy | Hydraulické tlumiče |  |  |
|  | Zesílený stabilizátor – tyč |  |  |
|  | Zesílená zadní listová péra |  |  |
|  | Se zátěžovým regulátorem brzd |  |  |
| Palivová nádrž | Uzamykatelná min 60 l |  |  |
| Brzdová soustava | Dvouokruhová s ABS |  |  |
|  | Zátěžový regulátor brzd |  |  |
|  | Samočinné nastavení brzd |  |  |
| Rám | Přední nárazník |  |  |
|  | Čelní upínací deska dle normy EN 15432 F2 s redukcí na EN 15432 F4 |  |  |
|  | Zadní zábrana proti podjetí |  |  |
|  | Celoplošná zadní zástěrka |  |  |
|  | Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min 3500 kg |  |  |
| Řízení | Vlevo |  |  |
|  | Servo hydraulické – posilovač řízení |  |  |
| Kabina | Sklopná, odlehčená, odolná korozi – popište Vaše řešení |  |  |
|  | Min 1 + 1 |  |  |
|  | Elektricky ovládána boční okna |  |  |
|  | Seřiditelný volant – polohovací |  |  |
|  | Samonavíjecí bezpečností pásy pro posádku |  |  |
|  | Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr |  |  |
|  | Odpružené sedadlo řidiče |  |  |
|  | Počítadlo motohodin řízené řídící jednotkou motoru |  |  |
|  | Autorádio DAB a MP3 a Bluetooth |  |  |
|  | Odkládací box – organizér mezi sedadly |  |  |
|  | Joystick k ovládání předního nářadí |  |  |
|  | Elektronický akcelerátor otáček motoru |  |  |
|  | Akustická signalizace při couvání |  |  |
|  | Výstražné světlo oranžové barvy na střeše kabiny |  |  |
|  | Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny |  |  |
|  | Přídavná světelná rampa pod úrovní očí – sdružené světlomety |  |  |
|  | Pracovní světelná rampa pod úrovni očí řidiče |  |  |
|  | Barva komunální oranžová RAL 2011 |  |  |
|  | Zadní okno |  |  |
|  | Protisluneční clony |  |  |
|  | Výstražné šrafování |  |  |
| Elektrická soustava | 12 V |  |  |
|  | Alternátor min 105 A |  |  |
|  | Baterie min 100Ah |  |  |
|  | Intervalové stěrače |  |  |
|  | Elektrické ostřikovače čelního skla |  |  |
|  | Denní svícení |  |  |
|  | Přídavné couvací světlo |  |  |
|  | Ochranné mřížky zadních světlometů |  |  |
|  | Zadní oranžové záblesky „Raptory“ |  |  |
|  | 13ti pólová el. zásuvka pro přívěs |  |  |
| Hydraulická soustava | Hydraulické čerpadlo o výkonu min 30 l/min s hydronádrží min 35l |  |  |
|  | Tlak čerpadla min 180 barů |  |  |
|  | Ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče |  |  |
|  | Chladič hydrooleje |  |  |
|  | 8 ks hydrovývodů na přední části vozidla 2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla |  |  |
| Hákový nosič | Zalamovací |  |  |
| Výměnná nástavba | Schválena pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| Namontován na podvozek | Dle normy DIN 30.722 – díl 3 |  |  |
| Nosnost | Kapacita zdvihu háku min 2500 kg |  |  |
| Rozměry | Výška háku 1000 mm |  |  |
|  | Vnější rozteč podélníků 1060 mm |  |  |
|  | Délka kontejnerů min 2300 mm a max 3000 mm |  |  |
| Barva | V barvě rámu podvozku |  |  |
| Ovládání | Z kabiny, vč. blokací funkcí proti nepovolaným manipulacím |  |  |
| Ostatní | Jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější |  |  |
|  | Bezpečnostní pojistka háku automaticky |  |  |
|  | Úhel sklopení 50° |  |  |
| Hmotnost | Min 400 kg a max 425 kg |  |  |
| Adaptabilní s podvozkem | Vč. oživení a zprovoznění |  |  |
| Velkoobjemové kontejnery |  |  |  |
| 1 ks | Objem v základním provedení min 2m3 |  |  |
|  | Objem s klecovými nástavci min 4m3 |  |  |
|  | Adaptabilní s hákovým nosičem vozidla |  |  |
|  | Výšky oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060 mm |  |  |
|  | Únosnost min 3000 kg |  |  |
| Rozměry | Délka min 2900mm a max 3000 mm |  |  |
|  | Šířka min 1700 mm a max 1850 mm |  |  |
|  | Výška v základním provedení min 500mm a max 700 mm |  |  |
|  | Výška s klecovými nástavci min 1000 mm a max 1100 mm |  |  |
| Profil podélníků | I 120 dle DIN |  |  |
| Ostatní | T1. plechu min 2,5 mm dna |  |  |
|  | T1. plechu min 2.5 mm boků |  |  |
|  | Min 6 ks kurtovacích ok v podlaze |  |  |
|  | Min 2 ks kurtovacích ok v čele kontejneru |  |  |
|  | Zadní rozporná tyč klecových nástavců odnímatelná |  |  |
|  | Přední čelo nástavců plný materiál – ochrana kabiny |  |  |
|  | Nástavce k zvýšení objemu kontejneru – odnímatelné |  |  |
|  | Zadní čelo nájezdové |  |  |
|  | Háčky na sít – plachtu po obvodu kontejneru |  |  |
| Barva | Oranžová RAL 2011 |  |  |
| 2 ks | Objem min 4m3 a max 5m3 |  |  |
|  | Adaptabilní s hákovým nosičem vozidla |  |  |
|  | Výšky oka háku 1000mm a rozteč ližin 1060 mm |  |  |
|  | Únosnost min 3000 kg |  |  |
| Rozměry | Délka min 2400mm a max 2600 mm |  |  |
|  | Šířka min 1600 mm a max 1700 mm |  |  |
|  | Výška min 1000 mm a max 1100 mm |  |  |
| Profil podélníků | I 120 dle DIN |  |  |
| Ostatní | T1. plechu min 2,5 mm dna |  |  |
|  | T1. plechu min 2.5 mm boků |  |  |
|  | Bočnice sklopné v ½ vpravo i vlevo |  |  |
|  | Zadní vrata půlená |  |  |
|  | Háčky na sít – plachtu po obvodu kontejneru |  |  |
| Barva | Oranžová RAL 2011 |  |  |
| 1 ks | Objem min 6m3 a max 7m3 |  |  |
|  | Adaptabilní s hákovým nosičem vozidla |  |  |
|  | Výšky oka háku 1000mm a rozteč ližin 1060 mm |  |  |
|  | Únosnost min 3000 kg |  |  |
| Rozměry | Délka min 2400mm a max 2600 mm |  |  |
|  | Šířka min 1600 mm a max 1700 mm |  |  |
|  | Výška min 1500 mm a max 1700 mm |  |  |
| Profil podélníků | I 120 dle DIN |  |  |
| Ostatní | T1. plechu min 2,5 mm dna |  |  |
|  | T1. plechu min 2.5 mm boků |  |  |
|  | Bočnice sklopné v ½ vpravo i vlevo |  |  |
|  | Zadní vrata půlená |  |  |
|  | Háčky na sít – plachtu po obvodu kontejneru |  |  |
| Barva | Oranžová RAL 2011 |  |  |
| Sněhová radlice |  |  |  |
| Výměnná nástavba | Schváleno pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| S měnitelnou geometrií | Do tvaru: „V“ „Y“ „I“ |  |  |
| Úklidová šíře | „V“ „Y“ min 1700 mm a max 1800 mm |  |  |
| Úklidová šíře | „I“ min 2000 mm a max 2100 mm |  |  |
| Výška radlice | Min 650 mm a max 750 mm |  |  |
|  | Pryžový břit |  |  |
|  | Ovládaná z kabiny řidiče |  |  |
| Barva | Oranžová RAL 2011 |  |  |
| Adaptabilní s podvozkem | Vč. oživení a zprovoznění |  |  |
| Vodní cisterna |  |  |  |
| Výměnná nástavba | Schválena pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| Upevněná na JNK ližiny | Výšky oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060 mm, profil podélníků I 120 dle DIN |  |  |
| Rozměry | Max délky 2800 mm a max šířky 1500 mm |  |  |
| Objem cisterny | Min 2m3 a max 2,5m3 |  |  |
| Materiál | Sklolaminát či PE plast |  |  |
| Vnitřní vlnolamy v cisterně | A horní odklopné víko |  |  |
| Sací hadice C délky 1400 mm | 1 ks |  |  |
| Redukce „B“ na „C“ | 1 ks |  |  |
| Sací koš | 1 ks |  |  |
| Hlavice k čištění domovních přípojek do 50 mm – „krtek“ | 1 ks |  |  |
| Mlžící trysky na zadní straně cisterny | 2 ks |  |  |
| Hadice k zálivce nízkotlaká 10 m | Na samonavíjejicím bubnu s regulační tryskou 1 ks |  |  |
| Hadice vysokotlaká 20m | Na samonavíjejícím bubnu s mycí pistolí |  |  |
| Vysokotlaké vodní čerpadlo | S manuálními regulačními ventily |  |  |
|  | S průtokem min 100 a max 120 l/min |  |  |
|  | O tlaku min 20 a max 25 bar |  |  |
| Hnané | Silovou hydraulikou od vozidla |  |  |
| Zapnutí – vypnutí čerpadla | Z kabiny řidiče v dosahu ruky |  |  |
| Barva konstrukce cisterny | RAL 2011 |  |  |
| Adaptabilní s podvozkem | Vč. oživení a zprovoznění |  |  |
| Přední mycí lišta |  |  |  |
| Výměnná nástavba | Schválena pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| O pracovním záběru - mytí | Min 1600 mm a max 1800 mm |  |  |
| S dvěma „tykadly“ | Vpravo a vlevo na konci trysky – reflexní provedení |  |  |
| Ovládána z kabiny řidiče | Joystickem v dosahu ruky řidiče |  |  |
| Hydraulicky přetáčena | Vpravo a vlevo v min úhlu 30° |  |  |
| Hydraulicky zvedána | Dolů – min 100 mm nad vozovku Nahoru – min 300 mm nad vozovku |  |  |
| Počet vysokotlakých trysek | Min 8 ks na liště |  |  |
|  | Min 2 ks na přídavné mlžící liště |  |  |
| Manuální seřízení úhlu trysek | Man. Ovládání aretace úhlu proudu vody na vozovku |  |  |
| Barva | Oranžová dle RAL 2011 |  |  |
| Adaptabilní s podvozkem | Vč. oživení a zprovoznění |  |  |
| Odmetací kartáč |  |  |  |
| Výměnná nástavba | Schválena pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| Úklidová šíře | Min 1800 mm a max 2000 mm |  |  |
| Celková šíře | Min 2000 mm a max 2100 mm |  |  |
| Průměr kartáče | Min 500 mm a max 600 mm |  |  |
|  | Pryžový břit |  |  |
| Zkrápění odmetané plochy | Kropící lištou nad kartáčem min 4 trysky |  |  |
| Ovládán z kabiny řidiče | Vpravo a vlevo |  |  |
|  | Možnost volby výpletu kartáčů na zimní či letní práci |  |  |
| Barva | Oranžová RAL 2011 |  |  |
| Adaptabilní s podvozkem | Vč. oživení a zprovoznění |  |  |
| Posypová nástavba |  |  |  |
| Výměnná nástavba | Schválena pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| Upevněná na JNK ližiny | Výšky oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060mm, profil podélníků I 120 dle DIN |  |  |
| Obsah korby | Min 1,5m3 a max 1,7m3 |  |  |
| Šířka posypu | 2-6 m |  |  |
| Dávkování posypu – chemicky materiál | 5 – 40 g/m2 |  |  |
| Dávkování posypu – interní materiál | 30 – 250 g/m2 |  |  |
| Automatická regulace posypu | ANO |  |  |
| Osvětlení rozmetadla | ANO |  |  |
| Elektrické ovládání z místa obsluhy – řidičem, plně proporcionální – PVG | ANO |  |  |
| Odklopná střecha | ANO |  |  |
| Ochranné síto | ANO |  |  |
| Výškově nastavitelné rozmetadlo | ANO |  |  |
| Materiál rozmetadla | Nerezový |  |  |
| Zařízení adaptabilní s vozidlem a hákovým nosičem | ANO |  |  |
| Barva | Oranžová RAL2011 |  |  |
| Adaptabilní s podvozkem | Vč. oživení a zprovoznění |  |  |
| Vysavač listí |  |  |  |
| Závěsný | Na zadní čelo či bočnice kontejneru – korby vozidla |  |  |
| Sací výkon | Min 40m3/min a max 50m3/min |  |  |
| Průměr savice | Min 180 mm a max 200 mm |  |  |
| Délka savice | Min 5 m max 7 m |  |  |
| Hnací agregát vysavače | Zážehový motor o výkonu min 5kW |  |  |
|  | Ruční start |  |  |
|  | Nádrž na N95 min 4. a max 10 l |  |  |
| Vlastní hmotnost | Max 70 kg bez savice |  |  |
| Barevné provedení | Dle výrobce zařízení |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| Termín dodání max 6. měsíců |  |  |
| Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2021 |  |  |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR |  |  |
| Návody k obsluze v českém jazyce |  |  |
| Servisní sešit/ kniha k vozidlu a hákovému nosiči |  |  |
| Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| Vozidlo musí být schváleno pro provoz na komunikacích v souladu se zákonem č. 56/201 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti souvisejících za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V…………………………….dne ……………………………………………

……………………………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího